ECOMATIC JD6-250 G10 FVM06 V04 с дизельным двигателем

|  | Установка состоит из иглофильтров, всасывающего водосборного коллектора и вакуумного самовсасывающего центробежного насоса. Водосборный коллектор составлен из звеньев оцинкованных стальных труб, соединяемых на фланцах с помощью муфт. На каждом звене коллектора имеются патрубки, к которым с помощью гибких шлангов подсоединяются погруженные в грунт иглофильтры. Они служат для очистки и накопления во внутренней своей полости грунтовых вод и состоят из фильтрового звена с наконечником и глухой надфильтровой трубы соединяемой с водосборным коллектором. |
| --- | --- |
| Основные характеристики: Установка Максимальная производительность – 320 м3/ч; Максимальный напор – 18 м; Максимально допустимый диаметр твердых частиц – 76 мм; Диаметр вх./вых. – 150/150 мм Самовсасывающий водяной насос Корпус насоса – чугун; Компенсанционные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором; Производительность маслосмазываемого вакуумного насоса - 75 м3/ч; Дизельный двигатель VM Motori VM SUN2105 Мощность – 27л.с. Частота вращения – 1800 об/мин Охлаждение воздушное Электрический стартер |  |

Габаритные размеры:

Габариты ДхШхВ:  2100х1395х1625

Вес: 905кг

Схема монтажа оборудования

1 - траншея с креплениями;

2 - всасывающий коллектор;

3 - соединительные патрубки (шланги);

4 - кран или вентиль;

5 - насосный агрегат;

6 - иглофильтры;

7 - пониженный уровень грунтовых вод;

8 - водоприемное фильтровое звено иглофильтра;

9 - проложенный трубопровод в траншее;

10 - напорный трубопровод;

11 - сборный трубопровод;

12 - дренажная пригрузка;

13 - иглофильтры верхнего яруса;

14 - то же, нижнего яруса;

15 - конечное положение депрессионной поверхности грунтовых вод;

16 - глиняный тампон;

17 - песчано-гравийная обсыпка

Схема работы иглофильтра при откачке воды следующая: иглофильтры погружают в грунт гидравлическим способом (подмывом) или в предварительно пробуренные скважины. В первом случае клапан открывается под напором воды, подаваемой в фильтровое звено от насоса, и погружение иглофильтра происходит под собственной тяжестью при интенсивном размыве грунта впереди фильтрового звена струей воды, поступающей через надфильтровую трубу, внутреннюю трубу и клапан в наконечник. Размытый грунт поднимается по затрубному пространству на поверхность. Величина необходимого заглубления иглофильтра в грунт в зависимости от требуемого понижения уровня грунтовых вод обеспечивается применением надфильтровых труб диаметром 1¼" мм различной длины (3, 4, 5 и 6 м).

Установка ECOMATIC JD6-250 G10 FVM06 V04	 Рекомендуемый комплект на 100 иглофильтров

|  |  | Наименование | D вх/вых. Мм | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECOMATIC JD6-250 G10 FVM06 V04 | Установка водопонижения с дизельным двигателем | 150 | 1 |
| 2 |  | Труба гибкая напорная типа «M/F» 10m | 150 | 1 |
| 3 |  | Труба 150х6.3А6 - 1¼”сталь (6 выходов на иглофильтры) | 150х150 | 16 |
| 4 |  | Угловой патрубок 90° | 150 | 5 |
| 5 |  | Труба гибкая типа «В» всасывающая 4 метра | 150 | 1 |
| 6 |  | Заглушка вставная | 150 | 1 |
| 7 |  | Заглушка накидная | 150 | 1 |
| 8 |  | Муфта тройниковая | 150 | 1 |
| 9 |  | Муфта соединительная «трасфлекс» накидная/накидная | 40 мм | 100 |
| 10 |  | Иглофильтр 6 метров в сборе метал | 1 ¼” | 100 |

# Text boxes

ООО «Рутектор»  ИНН 7705769101  КПП 770501001  ОГРН 1067760942094

115035, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.13/9, стр.1.  ( 111395, Москва, а/я 181

Телефон: +7 (495) 660-00-69   e-mail:  info@rutector.ru   www.rutector.ru