Поршневые пневматические насосы

| Стандартная конструкция В наличии имеется 4 различные серии. Серия гигиенического типа РА. Детали, подверженные влаге имеют зеркальную отделку поверхности, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 или 316, как укороченный, так и длинный варианты. Компоненты насоса собраны с помощью быстросъемных зажимов для быстрой и простой чистки. Соединения: DIN – SMS – IDF – BS / RJT – DS – CLAMP Промышленная серия РА Детали, подверженные влаге, изготовлены из стали AISI 304 или 316. Детали насоса соединяются с помощью винтов. Соединения: GAS резьба / BSP. Промышленная серия PAR для работы в легком режиме Детали, подверженные влаге, изготовлены из стали AISI 304, 316 или оцинкованной. Детали насоса соединяются с помощью винтов. Насос отличается большой экономичностью. Соединения: GAS резьба / BSP. Промышленные насосы высокого давления РА.АР. Детали, подверженные влаге, изготовлены из стали AISI 304; толщина материала соответствует возможностям высокого давления этих насосов. Детали насоса соединяются с помощью винтов или прикрепляются фланцами и стяжными тягами. Соединения: GAS резьба / BSP. Эластомеры (сертифицированные по FDA): EPDM Фтороуглерод (вайтон) Кремнийорганическое соединение Политетрафторэтилен (FEP) Область применения Пневматические поршневые насосы имеются в различных вариантах в зависимости от конструкционных особенностей, материалов и применения, для которого они предназначены. Конструкция их предусматривает удовлетворение самым широким диапазонам требований от перекачивания простых продуктов до продукции с очень высокой вязкостью. Сюда входит опорожнение цилиндров, подача, передача и распыление, особенно там, где требуется легко регулируемая производительность. Давление от 0 до 150 бар, а расход от 1 до 80 литров в минуту. Благодаря пневматическому двигателю они также пригодны для использования в с потенциально взрывоопасных воздушных средах и соответствуют директивам АТЕХ. | Удли-ненн-ный насос РА.А Ко-рот-кий насос РАR Ко-рот-кий насос РА.А На-сос PA.AP |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Серия РА гигиенического назначения НАСОСЫ Коэф-фици-ент давле-ния Реком. число циклов в мин, max Макс. произ-сть (л/мин) для вязкос-ти 1000 сП * Имеются в наличии с сертификацией по АТЕХ 2G и 3G СЕРИЯ PAR НАСОСЫ Коэф-фици-ент давле-ния Реком. число циклов в мин, max Макс. произ-сть (л/мин) для вязкости 1000 сП |  | Промышленная серия РА НАСОСЫ Коэф-фици-ент давле-ния Реком. число циклов в мин, max Макс. произ-сть (л/мин) для вязкос-ти 1000 сП * Имеются в наличии с сертификацией по АТЕХ 2G и 3G СЕРИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ РА.АР НАСОСЫ Коэф-фици-ент давле-ния Реком. число циклов в мин, max Макс. произ-сть (л/мин) для вязкости 1000 сП |
| --- | --- | --- |

АКСЕССУАРЫ

| Резьбовой зажим для барабана | Легкий зажим с резьбовым соединением | Двойной зажим |
| --- | --- | --- |

| Настенные кронштейны для удерживания и закрепления насосов | Компенсатор пульсаций на выходе |
| --- | --- |

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ

|  | Пневматический поршневой насос с перемещаемым подъемником Модель с ручным подъемным скользящим устройством с помощью противовеса С пневматическим цилиндром и пультом управления |  |
| --- | --- | --- |
| Короткий пневматический поршневой насос на треножнике с колесами |  | Короткий пневматический поршневой насос со скребком для опорожнения втулок или цилиндрических баков насоса. Идеально подходит для продуктов с высокой вязкостью |  |
|  | Передвижная установка с двойными пневматическими поршнями для больших емкостей с вязким продуктом, включающая поршневой пневмонасос и скребок. Подходит для смесей, джемов, кремов и т.д., транспортируемых после обработки. |

Использование поршневых пневмонасосов

- Опорожнение типовых или особых емкостей

- С помощью погружного насоса

- С помощью скребка