| Версия с использованием диз. топлива |
| --- |
| Технические спецификации | IUMBO 65 M IUMBO 65 T | IUMBO 90 M IUMBO 90 T | IUMBO 90 M/C | IUMBO 115 M IUMBO 115 T | IUMBO 115 M/C IUMBO 115 T/C | IUMBO 150 M IUMBO 150 T | IUMBO 150 M/C IUMBO 150 T/C | IUMBO 200 M IUMBO 200 T | IUMBO 200 T/C |

| Максимальная тепловая мощность | [ккал/час] | 70.000 / 62.000 81,4/72,09 | 90.000 / 76.500 104,65/88,95 | 90.000/76.500 104,65/88,95 | 115.000/95.000 133,72/110,47 | 115.000/95.000 133,72/110,47 | 150.000/130.000 174,42/151,16 | 150.000/130.000 174,42/151,16 | 190.000/170.000 220,93/197,67 | 190.000/170.000 220,93/197,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воздуха | [м3/час] | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 10.500 | 10.500 | 12.500 | 12.500 |
| Чистая тепловая отдача | [кВт] | 59.512/55.040 69,20/64,0 | 79.650/69.140 92,62/80,40 | 79.650/69.140 92,62 / 80,40 | 101.890/85.785 118,48/99,75 | 101.890/85.785 118,48/99,75 | 131.250/117.000 152,62/136,05 | 131.250/117.000 152,62/136,05 | 170.430/154.700 198,17/179,88 | 170.430/154.700 198,17/179,88 |
| КПД | [%] | 87,3/88,2 | 88,5 / 90,4 | 88,5/90,4 | 88,6/90,3 | 88,6 / 90,3 | 87,5/90,0 | 87,5/90,0 | 89,7/91,0 | 89,7/91,0 |
| Энергоснабжение | Фаза |  | 1/3 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3 |
|  | Напряжение | [В] | 230 400 | 230 400 | 230 | 230 230/400 | 230 230/400 | 230 230/400 | 230 230/400 | 230 230/400 | 230/400 |
|  | Частота | [Гц] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расход топлива | [кг/час] | 6,86/6,08 | 8,82/7,50 | 8,82/7,50 | 11,27/9,31 | 11,27/9,31 | 14,71/12,75 | 14,71/12,75 | 18,63/16,67 | 18,63/16,67 |
| Температура дыма | [°C] | 282 | 260 | 260 | 220 | 220 | 249 | 249 | 200 | 200 |
| Поток дыма | [Нм3/час] | 165 | 213 | 213 | 223 | 223 | 306 | 306 | 400 | 400 |
| Потребляемая мощность вентилятора | [Вт] | 523 - 433 | 1.060-750 | 1.470 | 1.500-1.300 | 2.420 - 2.620 | 1.860-1.600 | 2.130-2.340 | 2.650-2.820 | 4.130 |
| Суммарная потребляемая мощность | [Вт] | 728 - 607 | 1.240-930 | 1.760 | 1.690-1.460 | 2.600 - 2.780 | 2.120-1.860 | 2.300 - 2.600 | 2.850-2.540 | 4.330 |
| Допустимое статическое давление | [мм H20; | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Давление сжигаемых газов | [мбарr] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вытяжная тяга дымоходов | [мбар] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Диаметр труб | [мм] | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Воздуховыпускное отверстие | [mm] | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Температура включения вентилятора | [°C] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Установка безопасного температурного предела | [°C] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м | [dBA] | 72,7 | 78,1 | 73,8 | 79,6 | 75 | 82 | 80 | 81,3 | 75,7 |
| Размеры: длина, ширина. высота | [mm] | 1.375x920x672 | 1.520x960x702 | 1.775x960x702 | 1.695x1.090x772 | 2.075x1.090x772 | 1.895x1.230x724 | 2.340x1.230x724 | 2.180x1.400x804 | 2.660x1.400x804 |
| Вес | [kg] | 128 | 160 | 165 | 195 | 200 | 250 | 255 | 360 | 370 |

* С горелкой Ecoflam

## Версия с использованием газа

| Технические спецификации | JUMBO 90 M JUMBO 90 T | JUMBO 90 M/C | JUMBO 115 M JUMBO 115 T | JUMBO 115 M/C JUMBO 115 T/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Максимальная тепловая мощность | [ккал/час] | 90.000 104,65 | 90.000 104,65 | 115.000 133,72 | 115.000 133,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория газ |  | II2 |
| Подача воздуха | [m3/h] | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 |
| Чистая тепловая отдача | [кВт] | 79.650 92,62 | 79.650 92,62 | 101.890 118,48 | 101.890 118,48 |
| КПД | [%] | 88,5 | 88,5 | 88,6 | 88,6 |
| Зашита IP |  | IP 20 |
| Газ горелки |  | Ecoflam BLU170PTC |
| Минимальная эксплуатационная температура | [°C] | -20 |
| Максимальная эксплуатационная температура | [°C] | 40 |
| Тип |  | B23 |
| Энергоснабжение | Фаза |  | 1 /3 | 1 | 1 /3 | 1/3 |
|  | Напряжение | [В] | 230 400 | 230 | 230 230/400 | 230 230/400 |
|  | Частота | [Гц] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Combustibile - Combustible Brennstoff - Fuel Combustible |  | G20 | G30 | G31 | G20 | G30 | G31 | G20 | G30 | G31 | G20 | G30 | G31 |
| Расход топлива | [кг/час] |  | 8,25 | 8,13 |  | 8,25 | 8,13 |  | 10,55 | 10,39 |  | 10,55 | 10,39 |
|  | [Нм3/h] | 10,5 | - | - | 10,5 | - | - | 13,4 | - | - | 13,4 | - | - |
| Давление газа | [мбар] | 20 | 29 | 37 | 20 | 29 | 37 | 20 | 29 | 37 | 20 | 29 | 37 |
| Температура дыма | [°C] | 260 | 260 | 250 | 250 |
| Поток дыма | [Нм3/час] | 213 | 213 | 272 | 272 |
| Энергопотребление двигателя вентилятора | [Вт] | 1.060/750 | 1.470 | 1.500/1.300 | 2.420 / 2.620 |
| Суммарное энергопотребление | [Вт] | 1.240/930 | 1.760 | 1.690/1.460 | 2.600 / 2.780 |
| Допустимое статическое давление | [мм H2O] | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Давление газа в горелке | [мбар] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Принудительная вытяжная тяга воздуховодов. | [мбар] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Диаметр труб | [мм] | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Воздуховыпускное отверстие | [мм] | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Температура включения вентилятора | [°C] | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Установка безопасного температурного предела | [°C] | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м | [dBA] | 78,1 | 73,8 | 79,6 | 75 |
| Размеры: длина, ширина. высота | [мм] | 1.520x960x702 | 1.775x960x702 | 1.695x1.090x772 | 2.075x1.090x772 |
| Вес | [кг] | 160 | 165 | 195 | 200 |

* С горелкой Ecoflam

## Версия с использованием газа

| Технические спецификации | JUMBO 150 M JUMBO 150 T | JUMBO 150 M/C JUMBO 150 T/C | JUMBO 200 M JUMBO 200 T | JUMBO 200 T/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная тепловая мощность | [ккал/час] | 150.000 174,30 | 150.000 174,30 | 190.000 220,93 | 190.000 220,93 |
| Категория | газ |  |  |
| Подача воздуха | [m3/h] | 10.500 | 10.500 | 12.500 | 12.500 |
| Чистая тепловая отдача | [кВт] | 131.250 152,62 | 131.250 152,62 | 170.430 198,17 | 170.430 198,17 |
| КПД | [%] | 87,5 | 87,5 | 89,7 | 89,7 |
| Зашита IP |  | IP 20 |
| Газ горелки |  | Ecoflam BLU250PTC | Ecoflam BLU250PTL |
| Минимальная эксплуатационная температура | [°C] | -20 |
| Максимальная эксплуатационная температура | [°C] | 40 |
| Тип |  | B23 |
| Энергоснабжение | Фаза |  | 1/3 | 1 /3 | 1/3 | 3 |
|  | Напряжение | [В] | 230 230/400 | 230 230/400 | 230 230/400 | 230/400 |
|  | Частота | [Гц] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Combustibile - Combustible Brennstoff - Fuel Combustible |  | G20 | G30 | G31 | G20 | G30 | G31 | G20 | G30 | G31 | G20 | G30 | G31 |
| Расход топлива | [кг/час] |  | 13,75 | 13,55 |  | 13,75 | 13,55 |  | 17,42 | 17,16 |  | 17,42 | 17,16 |
|  | [Нм3/h] | 17,5 | - | - | 17,5 | - | - | 22,2 | - | - | 22,2 | - | - |
| Давление газа | [мбар] | 20 | 29 | 37 | 20 | 29 | 37 | 20 | 29 | 37 | 20 | 29 | 37 |
| Температура дыма | [°C] | 287 | 287 | 237 | 237 |
| Поток дыма | [Нм3/час] | 354 | 354 | 446 | 446 |
| Энергопотребление двигателя вентилятора | [Вт] | 1.860 / 1.600 | 2.130/2.340 | 2.650 / 2.820 | 4.130 |
| Суммарное энергопотребление | [Вт] | 2.120/1.860 | 2.300/2.600 | 2.850 / 2.540 | 4.330 |
| Допустимое статическое давление | [мм H2O] | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Давление газа в горелке | [мбар] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Принудительная вытяжная тяга воздуховодов. | [мбар] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Диаметр труб | [мм] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Воздуховыпускное отверстие | [мм] | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Температура включения вентилятора | [°C] | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Установка безопасного температурного предела | [°C] | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м | [dBA] | 82 | 80 | 81,3 | 75,7 |
| Размеры: длина, ширина. высота | [мм] | 1.895x1.230x724 | 2.340x1.230x724 | 2.180x1.400x804 | 2.660x1.400x804 |
| Вес | [кг] | 250 | 255 | 360 | 370 |

* С горелкой Ecoflam