ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ»

ОБОГРЕВАТЕЛИ ИНФРАКРАСНЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Обогреватели инфракрасные ОИ-0,8; ОИ-1,2; ОИ-2; ОИ-3; ОИ-4; ОИм-0,7; ОИм-1; ОИм-2 (далее - обогреватели) представляют собой электронагревательные приборы с теплоотдачей преимущественно инфракрасным излучением.

Обогреватели предназначены для основного, дополнительного и местного обогрева промышленных, производственных, бытовых и аналогичных помещений (квартиры, офисы, предприятия торговли, спортзалы, учебные заведения, предприятия общественного питания, склады, ангары, предприятия агропромышленного комплекса и т.п.).

При применении в детских учреждениях – только в качестве дополнительного обогрева.

1.2 Обогреватели являются стационарными приборами, устанавливаемыми на высоком уровне, высота подвеса - от 2,5 до 3,5 метров от уровня пола.

Термостойкость материала покрытия потолка - не менее 80 °С.

1.3 Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.

Нагретый воздух, поднимаясь к потолку, постепенно остывает, при этом на уровне головы стоящего человека температура воздуха оказывается на 1-2 °С ниже температуры пола.

Поэтому в отличии от систем конвективного отопления (тепловентиляторы, электрорадиаторы, стационарные батареи), при использовании которых сначала нагревается воздух по всему объему помещения, а от него предметы и тела находящиеся в нем, система лучистого отопления, примененная в данных обогревателях, имеет ряд преимуществ:

- несколько более низкая температура воздуха в помещении, при комфортной температуре на поверхности предметов, пола, стен, создает “эффект свежести” - воздух не высушивается;

- экономия электроэнергии;

- более низкая конвекция (тепловое движение объемов воздуха) снижает количество пыли, поднимаемой с пола.

1.4 Обогреватели не создают “эффекта жженого воздуха” в отличии от обогревателей с высокой температурой рабочей поверхности.

1.5 Конструкция обогревателей позволяют применять их как единичный обогреватель, так и в любых необходимых количествах при соблюдении расстояний между обогревателями не менее, указанных в приложении В.

1.6 Структура условного обозначения обогревателей инфракрасных:

| ОИ | м | ХХ | П | ПЯМИ.681 931.001 ТУ Обозначение технических условий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комплектация поворотным кронштейном |
|  |  | Потребляемая мощность, кВт |
|  | модернизированный |
| Обогреватель инфракрасный |

1.7 Заводом–изготовителем могут быть внесены в изделие незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие его качество и надежность, которые не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические характеристики обогревателей ОИ-0,8; ОИ-0,8П; ОИ-1,2; ОИ-1,2П; ОИ-2, ОИ-3,

ОИ-4 приведены в таблице 1.

2.2 Технические характеристики обогревателей ОИм-0,7; ОИм-1, ОИм-2 приведены в таблице 2

2.3 Режим работы - продолжительный.

2.4 Изделия по условиям эксплуатации относятся к приборам, работающим без надзора.

2.5 Изделия предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от плюс 1 до плюс 35˚С (климатическое исполнение УХЛ.4.1 по ГОСТ 15150-69). Относительная влажность воздуха – до 80% при температуре до плюс 25˚С.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | ОИ-0,8 ОИ-0,8П | ОИ-1,2 ОИ-1,2П | ОИ-2 | ОИ-3 | ОИ-4 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина высота: - без кронштейнов - с кронштейнами - с поворотными кронштейнами (ОИ-0,8П; ОИ-1,2П) | 805 280 68 155 215 | 1110 280 68 155 215 | 1705 280 68 155 - | 1648 410 60 - | 1648 410 70 - |
| Масса без упаковки, кг, не более (ОИ-0,8П; ОИ-1,2П) | 8,0 9,1 | 11,2 12,3 | 18,0 - | 18,0 - | 20,0 - |

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | ОИм-0,7 | ОИм-1 | ОИм-2 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 700 | 1000 | 2000 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота | 1172 148 43 | 1620 148 43 | 1620 275 43 |
| Масса без упаковки, кг, не более | 3,8 | 5,2 | 9,4 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность обогревателей ОИ-0,8; (ОИ-0,8П); ОИ-1,2; (ОИ-1,2П); ОИ-2, ОИ-3, ОИ-4 должна соответствовать таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
|  | ОИ-0,8 ОИ-0,8П | ОИ-1,2 ОИ-1,2П | ОИ-2 | ОИ-3 | ОИ-4 |
| Обогреватель инфракрасный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Упаковка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кронштейн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гребенка (для ОИ-0,8П; ОИ-1,2П) | 2 | 2 |  |  |  |
| Кронштейн поворотный (для ОИ-0,8П; ОИ-1,2П) | 2 | 2 |  |  |  |
| Колодка | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Винт М4х35/гайка М4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |
| Винт М5х16/гайка М5 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Винт М5х35/гайка М5 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Гайка М8 (для ОИ-0,8П; ОИ-1,2П) | 2 | 2 |  |  |  |
| Шайба 8 (для ОИ-0,8П; ОИ-1,2П) | 4 | 4 |  |  |  |

3.2 Комплектность обогревателей ОИм-0,7; ОИм-1; ОИм-2 должна соответствовать таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
|  | ОИм-0,7 | ОИм-1 | ОИм-2 |
| Обогреватель инфракрасный | 1 | 1 | 1 |
| Упаковка | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
| Цепь сварная длиннозвенная, L=246 мм (11 звеньев) | 2 | 2 |  |
| Цепь сварная длиннозвенная, L=334 мм (15 звеньев) |  |  | 2 |
| Карабин | 4 | 4 | 4 |
| Скоба* | 2 | 2 | 4 |
| Примечание-* Комплектация взамен цепей L=246 мм, L=334 мм и карабина |

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Обогреватели соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 335-1-94

и ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99.

4.2 Обогреватели по типу защиты от поражения электрическим током относятся к I классу по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.

4.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, соответствует IP-20 согласно ГОСТ 14254-96.

4.4 При подключении обогревателя к электрической сети обратить особое внимание на выполнение надежного электрического соединения заземляющего контакта блока зажимов с заземляющей жилой кабеля стационарной проводки.

4.5 Перед монтажом обогревателя необходимо выполнить следующие мероприятия по безопасности работ:

-снять напряжение с подводящего кабеля;

-повесить предупредительные плакаты в местах возможного включения напряжения.

4.6 Подключение обогревателя к сети производить согласно приложению А или Б, при этом в стационарной проводке должно быть установлено средство для отсоединения от источника питания с обеспечением полного снятия напряжения питания.

4.7 При длительном нахождении в зоне обогрева расстояние от излучающих панелей обогревателя до человека или животного при температуре воздуха в помещении ниже +11 °С должно быть не менее 1,8 м - для ОИ-0,8; ОИ-1,2; ОИ-2, ОИм-0,7; ОИм-1, ОИм-2; не менее 2,15 м - для ОИ-3 и не менее 2,5 м - для ОИ-4.

4.8 Интенсивность теплового облучения на человека не должна превышать норм, указанных в таблице 5.

Таблица 5

| Температура воздуха, °С | Нормы интенсивности теплового облучения, Вт/м2 | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | головы | туловища |  |  |
| 11 | 60 | 150 | 15-75 | 0,4 |
| 12 | 60 | 125 | 15-75 | 0,4 |
| 13 | 60 | 100 | 15-75 | 0,4 |
| 14 | 45 | 75 | 15-75 | 0,4 |
| 15 | 30 | 50 | 15-75 | 0,4 |
| 16 | 15 | 25 | 15-75 | 0,4 |
| Примечание – Данные в таблице приведены согласно приложению 2 к СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 апреля 2003 года. |

4.9 Запрещается:

- устанавливать обогреватели в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения;

- эксплуатировать обогреватели без подключения к проводу заземления;

- включать обогреватели при снятых крышках.

4.10 Запрещается эксплуатация обогревателей в помещениях:

- со взрывоопасной средой;

- с биологоактивной средой;

- с запыленной средой;

- со средой вызывающей коррозию материалов.

4.11 Температура излучающих панелей при работе обогревателей может достигать 250 °С. Для предотвращения получения ожогов следует предотвратить возможность прикосновения, в том числе случайного, человека к излучающим панелям обогревателя (инструктаж, размещение обогревателя в недоступном месте).

5 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЙ

5.1 Несущая конструкция обогревателей состоит из стального корпуса с крышкой, покрытыми термостойкой краской и алюминиевых излучающих панелей (см. рисунки 1 и 2).

Обогреватели ОИ-0,8; ОИ-1,2; ОИ-2

Обогреватели ОИ-3; ОИ-4

1 - корпус; 2 - крышка задняя; 3 - излучающие панели;

4 - электронагреватели трубчатые; 5 - крышка; 6 - блок зажимов; 7 - втулка.

Рисунок 1 - Обогреватели ОИ

Обогреватели ОИм-0,7, ОИм-1.

Обогреватель ОИм-2

1 - корпус; 2 - излучающая панель; 3 - электронагреватель трубчатый;

4 - крышка; 5 - блок зажимов; 6 - втулка.

Рисунок 2 - Обогреватели ОИм

5.2 С обратной стороны панелей в профильном углублении установлены трубчатые электронагреватели (далее ТЭН).

В верхней части корпуса закреплена резиновая втулка для ввода кабеля питания, жилы которого подключают к блоку зажимов, расположенному под крышкой.

5.3 К блоку зажимов также подведен провод защитного заземления, электрически соединенный со всеми нетоковедущими металлическими частями обогревателя, которые могут оказаться под напряжением.

5.4 Принцип действия обогревателя состоит в следующем: при замыкании контактов выключателя ток нагревает ТЭН, отчего нагреваются излучающие панели и испускают направленное инфракрасное излучение, нагревающее поверхности тел и предметов.

При этом температура на поверхности тел и предметов будет различной в зависимости от их  поглощательных свойств (цвет поверхности, материал), угла падения инфракрасных лучей, формы и площади поверхности.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Монтаж обогревателей и подключение их к сети должны проводить аттестованные работники специализированных мастерских в строгом соответствии с требованиями безопасности, указанными в разделе 4 и с требованиями ПУЭ («Правила устройства электроустановок»).

6.2 Монтаж обогревателей ОИ.

6.2.1 Снять крышку 5 (см. рисунок 1), вывернув винты крепления. Открыть пакет с комплектом монтажных деталей. Для ОИ-3 и ОИ-4 пакет с комплектом монтажных деталей находится в упаковочной коробке.

6.2.2 Расположить обогреватель панелями  вниз, повернуть петли поз. 10 (см. рисунок 3) обогревателей ОИ-0,8; ОИ-1,2; ОИ-2 в положение для установки кронштейнов.

Для обогревателей ОИ-3 и ОИ-4 крепление кронштейнов предусмотрено к угольникам каркаса. С помощью крепежа поз. 4 закрепить кронштейны поз. 1.

6.2.3 При установке поворотных кронштейнов обогревателей ОИ-0,8П; ОИ-1,2П, к петлям поз. 10 крепежом поз. 4 крепятся гребёнки поз. 9 с кронштейнами поз. 1, закрепленными на гребенках гайками поз. 7 с шайбами поз. 6.

6.2.4 По отверстиям в кронштейнах обогревателей определить места крепления в элементах строительных конструкции, к которым подвешивается обогреватель.

6.2.5 Снять кронштейны и закрепить их в элементе конструкции с помощью крепежа поз. 8. Навесить обогреватель на кронштейны, затянуть крепеж.

6.2.6 При установке обогревателя на поворотных кронштейнах (ОИ-0,8П; ОИ-1,2П) ослабить гайки 7, и установить обогреватель в требуемое положение (см. рисунок 4). Затянуть гайки 7. Максимальный угол наклона ограничен расстоянием от частей корпуса обогревателя до потолка (100 мм) и составляет 45°.

Примечание - При монтаже обогревателей следует избегать прикосновения руками к излучающим панелям для исключения загрязнения рабочих поверхностей.

1- кронштейн; 2- обогреватель; 3- колодка; 4- винт М5х16/гайка М5; 5- втулка;

6- шайба 8; 7- гайка М8; 8- винт М5х35/гайка М5; 9- гребенка; 10- петля.

Рисунок 3 - Монтаж обогревателей ОИ	 Рисунок 4 - Вариант установки	    обогревателя с поворотным

кронштейном.

6.3 Подключение обогревателей ОИ.

6.3.1 Подключение обогревателей к стационарной проводке производить кабелем с сечением жил не менее 1,5 мм2, в соответствии со схемами подключения, приведенными в приложении А или Б.

6.3.2 В резиновой втулке поз. 5 прорезать отверстие, ввести кабель питания, имеющий желто-зеленую жилу защитного заземления и подсоединить его к блоку зажимов согласно соответствующей схеме подключения (см. приложение А или Б).

6.3.3 Закрепить кабель в двух колодках поз. 3, привернув их к кронштейну поз. 1 с помощью крепежа поз. 4. При установке обогревателей на поворотных кронштейнах, кабель в колодке следует закрепить так, чтобы не было натяга кабеля даже при максимальном угле наклона обогревателя.

6.3.4 Установить крышку поз. 5 (рисунок 1), затянув винты крепления.

6.3.5 При монтаже двух и более обогревателей должно быть обеспечено их параллельное подключение к стационарной проводке и установка кабелей и общего выключателя на суммарный ток и соответствующего автомата защиты.

6.4 Монтаж обогревателей ОИм

6.4.1 Снять крышку. Открыть чехол с комплектом монтажных деталей.

6.4.2 Перевернуть обогреватель панелью вниз, согласно рисунку 5.

6.4.3 На оба конца цепей монтировать карабины. При помощи карабинов цепь к обогревателю крепить согласно рисунку 5.

6.4.4 В зависимости от материала и устройства потолочных конструкций, обогреватель крепится на соответствующие крепёжные элементы, выбираемыми из условия прочности. Прочность потолка, либо конструкций, за которые крепится обогреватель, должна быть достаточной, чтобы выдерживать 5-кратную массу обогревателя.

Рисунок 5 - Монтаж обогревателей ОИм.

6.5 Подключение обогревателей ОИм.

6.5.1 Подключение обогревателей к стационарной проводке производить кабелем с сечением жил не менее 1,5 мм2, в соответствии со схемами подключения, приведенными в приложениях А и Б.

6.5.2 В резиновой втулке поз. 6 (рисунок 2) прорезать отверстие, ввести кабель питания, имеющий желто-зеленую жилу защитного заземления и подсоединить его к блоку зажимов согласно соответствующей схеме подключения (см. приложение А или Б).

6.5.3 При монтаже двух и более обогревателей должно быть обеспечено их параллельное подключение к стационарной проводке и установка кабелей и выключателя на общий суммарный ток и соответствующего автомата защиты.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Перед включением обогревателя, с целью исключения появления жженых пятен, следует тщательно протереть поверхность излучающих панелей сначала мягкой тряпкой, смоченной в спирте, а затем сухой.

7.2 При включении выключателя обогреватель, после выхода на установившийся режим, начинает излучать инфракрасные лучи и обогревать предметы и тела (как указано в разделе 5).

7.3 При соблюдении требований разделов 4 и 6 контроль за работой обогревателя не требуется.

7.4 Для исключения неприятного жженого запаха рекомендуется содержать обогреватель в чистоте, не допуская скапливания пыли. При загрязнении корпуса протирать пыль влажной тряпкой. Излучающие панели протирать мягкой тряпкой смоченной в спирте, не оставляющей после себя на поверхности царапин (использование других жидкостей запрещается).

7.5 При эксплуатации может слышаться легкое потрескивание в момент нагрева и остывания обогревателя связанное с разницей температур излучающей панели и трубчатого электронагревателя.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Обогреватель в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 20 °С, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

8.2 Обогреватель должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 65 % при температуре 25 °С.

8.3 Транспортирование и хранение обогревателей должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности (см. раздел 4).

9.2 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Возможная неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие излучаемого тепла | Отсутствует напряжение в сети | Проверить наличие напряжения в сети |
|  |  | *Проверить целостность кабеля питания, неисправный заменить |
|  | Не работает разъединитель (выключатель) | *Проверить срабатывание выключателя, неисправный заменить |
|  | Обрыв в цепи питания нагревательных элементов (ТЭН) | *Устранить неисправность |
| Более низкая температура нагрева облучаемых поверхностей | Неисправен нагревательный элемент (элементы) | *Заменить неисправный нагревательный элемент (элементы) |
| Примечание –*Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские |

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие обогревателя требованиям ПЯМИ.681 931.001 ТУ, при условии соблюдения требований эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи. Дата продажи с печатью торговой организации отмечается в отрывном талоне на гарантийный ремонт. В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления изделия.

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

10.3 Завод-изготовитель устраняет дефекты, выявленные потребителем в течении гарантийного срока эксплуатации изделия, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 При проведении гарантийного ремонта доставка обогревателя и его возврат потребителю производится силами и средствами завода-изготовителя.

10.5 Дефектом не считать изменение цвета краски в процессе эксплуатации на стенке корпуса обогревателя, обращенной к потолку.

10.6 Срок службы обогревателя - 8 лет.

Адрес завода-изготовителя: Россия 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3,

ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ»

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

11.1 Обогреватель инфракрасный ОИ _______заводской №_____________     _______________

(дата изготовления)

изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, принят ОТК и признан годным для эксплуатации.

11.2 Изделие имеет сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ20.07117.

11.3 Обогреватель упакован в соответствии с требованиями технической документации.

Упаковывание произвел:

___________________     _______________________

(личная подпись)                         (расшифровка подписи)

М.П	ОТК

___________________     _______________________   «_____»______________20___г.

(личная подпись)                         (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схемы подключения обогревателей к стационарной проводке

Рисунок А.1 - Обогреватели ОИ-0,8; ОИ-1,2; ОИ-2; ОИм-2

Рисунок А.2 - ОИ-3, ОИ-4

Рисунок А.3 - ОИм-0,7; ОИм-1

Примечание – Выключатель автоматический в комплект поставки не входит.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схемы подключения обогревателей к стационарной проводке через терморегулятор

Рисунок Б.1

Обогреватели ОИ-3, ОИ-4

Примечание - выключатель, пускатель магнитный, терморегулятор в комплект поставки

не входят

Рисунок Б.2

Обогреватели ОИ-0,8; ОИ-1,2;

ОИ-2; ОИм-2

Примечание - выключатель, терморегулятор в комплект

поставки не входят

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема размещения обогревателей

Размеры даны в мм.

| Россия 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ» | Корешок талона на гарантийный ремонт обогревателя инфракрасного ОИ ______ Изъят «___»__________________20 г. Исполнитель__________________________________________ (фамилия) (подпись) Линия отреза |
| --- | --- |
| ТАЛОН на гарантийный ремонт обогревателя инфракрасного ОИ ________ Обогреватель зав. № ______________________ _____________________________ Дата изготовления продан ______________________________________________ «___» __________ 20 г. (наименование торговой организации) Штамп _____________________________________ (подпись продавца) Владелец и его адрес_________________________________________ _____________________________________________________Подпись________________ Выполнены работы по устранению неисправностей:_______________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Исполнитель __________________Владелец___________________ (подпись) (подпись) _________________________________________________________ _________________________________________________________ (наименование ремонтной организации и её адрес) УТВЕРЖДАЮ М.П. _______________________________________ (подпись руководителя ремонтной организации, мастерской) «___»___________20 г Линия отреза |  |
| Россия 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ» | Корешок талона на гарантийный ремонт обогревателя инфракрасного ОИ ______ Изъят «___»__________________20 г. Исполнитель__________________________________________ (фамилия) (подпись) Линия отреза |
| ТАЛОН на гарантийный ремонт обогревателя инфракрасного ОИ ________ Обогреватель зав. № ______________________ _____________________________ Дата изготовления продан ______________________________________________ «___» __________ 20 г. (наименование торговой организации) Штамп _____________________________________ (подпись продавца) Владелец и его адрес_________________________________________ _____________________________________________________Подпись________________ Выполнены работы по устранению неисправностей:_______________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Исполнитель __________________Владелец_____________________ (подпись) (подпись) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ (наименование ремонтной организации и её адрес) УТВЕРЖДАЮ М.П. _______________________________________ (подпись руководителя ремонтной организации, мастерской) «___»___________20 г |  |

120511

# Text boxes

2500

~380 B

ОИ-0,8П;

ОИ-1,2П

ОИ-0,8;

ОИ-1,2; ОИ-2

ОИ-3, ОИ-4